## Slide 1
名古屋大学
石川拓也
最終更新日：2016/2/18
Cortex-M4FにおけるASP3カーネルのディスパッチャおよびFPU対応検討メモ
Notes: 報告書タイトルと報告年月日，報告者名を記載．

## Slide 2: アジェンダ
ASP3でのディスパッチャ設計
ASP3でのFPU対応
Notes: 2
ノート

## Slide 3: ASP3でのディスパッチャ設計

## Slide 4: ディスパッチャ設計における前提（1/2）
ディスパッチャのコードは一つにしたい
  Cortex-Mの持つハードウェア機構を利用し，ソフトウェアで実装する処理を少なくしたい
    割込み発生および復帰時のスタック切替やレジスタの退避
    ソフトウェアからの遅延割込み要求（PendSV）
      Cortex-Mでは，コンテキストスイッチにPendSVを利用することを想定したプロセッサアーキテクチャになっている
      PendSVをISRからの遅延ディスパッチに利用することで，割込みの出口処理でのディスパッチャ前後のコンテキスト保存・復帰コードが不要になる
      また，そのための（割込み出口処理でのコンテキストスイッチ判定処理などに伴う）割込み禁止（CPUロック）区間が短くなり，割込み応答性が上がる可能性がある
  ASPではタスク例外処理をタスクコンテキストで実行するために，やや複雑な実装になっていた（Cortex-Mの機構が仇となっていた）
    ASP3ではタスク例外機能が廃止されているため，よりシンプルなソフトウェア実装が可能なはず
Notes: 4
ノート

## Slide 5: ディスパッチャ設計における前提（2/2）
ディスパッチャのコードをなるべく統一する
  dispatch/ret_int（からの遅延ディスパッチ）
  dispatch_r/ret_int_r/start_r
  exit_and_dispatch/start_dispatch
ASP3ではディスパッチャをハンドラモードで実現する
  ASPではディスパッチャをスレッドモードで実現していた
  ハンドラモードで実現したほうが割込みからの遅延ディスパッチが素直に実装できる
  HRP3でシステムコールをすべてハンドラモードで実施すればコードの改変が少なくなる
ASP3ではISRからの遅延ディスパッチ要求をPendSVで実現する
  そのために，タスクからのディスパッチ要求もPendSV
Notes: 5
ノート

## Slide 6: ディスパッチャの概要設計
dispatcher
sta_ker
exit_and_dispatch
_dispatch
start_dispatch
TASK
ISR
idle
TASK/TASK(API)
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == 0
・PRIMASK == 0
・FAULTMASK == 1
SVC
PendSV
PendSV
EXC_RETURN
_exit_and_dispatch
SVC
EXC_RETURN
callee saved registerをここで復帰
dispatch
遅延ディスパッチのためのソースコードは不要
Notes: 6
PendSVで統一するのも可能であるがカスタマイズ案として，とりあえずは上記案でいく
v6-Mの場合はすべてSVCに統一してもFPUの保存がない（コンてキスト保存のオーバヘッドが少ない）ので，SVCに統一

## Slide 7: PendSV/SVCの使い分け
PendSV
  タスクコンテキストを保存してからdispatcherへ飛ばす
  APIと割込みの出口でともに通常のディスパッチコードへ飛ばす
SVC
  タスクコンテキストを保存せずにdispatcherへ飛ばす
    PendSVと異なるルーチンにジャンプさせるために，SVCを使用する（同じルーチンでよければPendSVだけでよいか？）
PendSVであっても，SVCであっても，入り口は異なるが，最終的にはdispatcherに来る
  dispatcherに来た時点では出来る限り状態が整合するようにしておく
ARMv6-Mではbasepriを持たないため検討が必要
  CPUロックはPRIMASKで実現している
  PRIMASK=1の状態でSVCを呼び出すとエラーとなるため，実現方法が課題となる
    PendSVで統一する？（休止状態のタスクがp_runtskとして観測されてしまう可能性があるが，ARMv7-Mでも待ち状態のタスクがp_runtskとして観測されてしまう可能性がある）
Notes: 7
ノート

## Slide 8: PendSVを使用する場合の前提
PendSVの割込み優先度は最低優先度に設定する
  ISRからのディスパッチ要求をPendSVで処理し，1段目の割込みを終了したときにディスパッチャを呼び出すため
PendSVはbasepri==CPU_LOCK状態で発行すると，CPUロック解除まで処理が遅延されるため，dispatch直前にCPUロックを解除しておく必要がある
  act_tskなどはdispatch〜unlock_cpuまでに処理がないため，unlock_cpuまでPendSVを遅延しても問題がないが，tslp_tskなどはdispatch〜cpu_unlockまでに処理がある（例：タイムアウト要因を取り出す）ため，PendSVを遅延できない
PendSVで飛んだ先でFAULTMASK=1にする
  コンテキストスイッチ処理の排他制御のために一時的にFAULTMASKを利用する
    FAULTMASKであれば，EXC_RETURNで解除される
    ret_int/ret_int_rとdispatch/dispatch_r，start_rを共通化するためにbasepri==0とする
Notes: 8
ノート

## Slide 9: SVCを使用する場合の前提
SVCの割込み優先度は最高優先度に設定する
  CPUロック状態でSVCを呼び出せるようにするため
  CPUロック状態の割込み優先度は（最高優先度-1）に設定する
SVCで飛んだ先でFAULTMASK=1にする
  コンテキストスイッチ処理の排他制御のために一時的にFAULTMASKを利用する
    FAULTMASKであれば，EXC_RETURNで解除される
    ret_int/ret_int_rとdispatch/dispatch_r，start_rを共通化するためにbasepri==0とする
Notes: 9
ノート

## Slide 10: PendSV/SVCを使用するための準備
割込み優先度の設定
  PendSVの外部優先度は-1，内部優先度は最低優先度（INT_IPM(-1)）
    core_initializeでset_exc_int_priority(EXCNO_PENDSV, INT_IPM(-1))
  SVCの外部優先度は最高優先度，内部優先度は0
    core_initializeでset_exc_int_priority(EXCNO_SVCALL, 0)
割込み要求ラインの最低外部優先度を-2とする
  core.tfでINTPRI_CFGINT_VALIDを-2まで
例外ベクタテーブルに登録
  core.tfでexcno==11に_exit_and_dispatchを登録
  core.tfでexcno==14に_dispatchを登録
Notes: 10
ノート

## Slide 11: ディスパッチャの詳細設計
ディスパッチャ本体（dispatcher）の出入り口ごとのシーケンスを考える
  dispatch
  dispatch_r
  ret_int
  ret_int_r
  start_r
  exit_and_dispatch
  start_dispatch
  idle_loop
Notes: 11
ノート

## Slide 12: dispatch
dispatcher
dispatch
TASK(API)
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == CPU_LOCK
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
・sp == msp
・Handlerモード
・lr == EXC_RETURN
・スクラッチレジスタ → psp
PendSV受付け
・PendSVをセット
・basepri = 0
_dispatch
・FAULTMASK = 1
・callee saved register → psp
・psp → TCB.sp
・lr → TCB.exc_return
Notes: 12
ノート

## Slide 13: dispatch（ソースコード）
/* core_kernel_impl.h */
Inline void
dispatch(void)
{
/*
* issue PendSV
* ICSR.PENDSVSET([28]) = 1
*/
sil_orw((void *)0xE000ED04, (uint32_t)(0x10000000U));
unlock_cpu(); /* basepri = 0 */
/* ここで _dispatchへジャンプ */
SCS_SYNC; /* メモリバリア */
lock_cpu(); /* basepri = CPU_LOCK */
}
Notes: 13
ノート

## Slide 14: dispatchにおける懸念点
dispatchでunlock_cpuをしてから，FAULTMASK=1にするまでの間にPendSVよりも高い優先度の割込みが入り，そのISRからPendSV要求があった場合にどうなるか？
PendSV受付前にISRが実行された場合
  ISRからリターンしたあとで，（前者/後者でどちらのPendSVかの区別なく）PendSVのハンドラに飛び，ISRが実行されなかった場合と同じCPU状態/シーケンスでディスパッチャが実行されるため問題ない
PendSV受付後にISRが実行された場合
  すでに非タスクコンテキスト（MSP使用，割込み実行中）であるため，ISRからのPendSV要求はICSRに受け付けられ，ISRからリターンすると，まず前者のPendSVが処理される．その後，dispatcherからのEXC_RETURNにより，後者のPendSV要求が受け付けられるため，2回dispatcherが実行される（2回目にはディスパッチは発生しない）
  回避策：_dispatchでFAULTMASKをセットしたあとにICSR. PENDSVCLRをセットし，後者のPendSV要求をクリアすればよい？
Notes: 14
ノート

## Slide 15: dispatch（PendSV要求をクリアするか？）
dispatcher
dispatch
TASK(API)
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == CPU_LOCK
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
・sp == msp
・Handlerモード
・lr == EXC_RETURN
・スクラッチレジスタ → psp
PendSV受付け
・PendSVをセット
・basepri = 0
_dispatch
・FAULTMASK = 1
・PendSVをクリア？★
・callee saved register → psp
・psp → TCB.sp
・lr → TCB.exc_return
Notes: 15
PendSVクリア処理は入れる→入れた

## Slide 16: dispatch_r
dispatcher
TASK(API)
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == 0
・PRIMASK == 0
・FAULTMASK == 1
・TCB.sp → psp
・TCB.exc_return → lr
・psp → callee saved register
EXC_RETURN
dispatch（後半）
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == 0
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
・basepri = CPU_LOCK
Notes: 16
ノート

## Slide 17: ret_int
_dispatch
ISR
API
EXC_RETURN
&
PendSV受付け
request_dispatchPendSVをセット
ret_int
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == 0
・PRIMASK==0
・FAULTMASK == 1
・lr == EXC_RETURN
・スクラッチレジスタ → psp
・lr == EXC_RETURN
Notes: 17

## Slide 18: request_dispatch（ソースコード）
/* core_kernel_impl.h */
Inline void
request_dispatch(void)
{
/*
* issue PendSV
* ICSR.PENDSVSET([28]) = 1
*/
sil_orw((void *)0xE000ED04, (uint32_t)(0x10000000U));
/* ここではディスパッチしない */
}
Notes: 18
ノート

## Slide 19: ret_int_r
dispatcher
TASK
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == 0
・PRIMASK == 0
・FAULTMASK == 1
・TCB.sp → psp
・TCB.exc_return → lr
・psp → callee saved register
EXC_RETURN
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == 0
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
・割込み発生元に戻る
Notes: 19
ノート

## Slide 20: start_r
TASK(先頭番地)
TASK/ISR
API
activate_context
dispatcher
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == 0
・PRIMASK == 0
・FAULTMASK == 1
・TCB.sp → psp
・TCB.exc_return → lr
・psp → callee saved register
EXC_RETURN
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == 0
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
・タスクの先頭番地へ
・EXC_RETURN用にスタックを準備
Notes: 20

## Slide 21: activate_context（ソースコード）
/* core_kernel_impl.h */
#define activate_context(p_tcb) \
{\
(p_tcb)->tskctxb.sp = (p_tcb)->p_tinib->tskinictxb.stk_bottom;\
*(--((p_tcb)->tskctxb.sp)) = (uint32_t)EPSR_T; \
*(--((p_tcb)->tskctxb.sp)) = (uint32_t)(p_tcb)->p_tinib->task; \
*(--((p_tcb)->tskctxb.sp)) = (uint32_t)ext_tsk; \
(p_tcb)->tskctxb.sp -= 4; \
*(--((p_tcb)->tskctxb.sp)) = (uint32_t)(p_tcb)->p_tinib->exinf; \
(p_tcb)->tskctxb.sp -= 8; \
(p_tcb)->tskctxb.pc = (intptr_t)0xfffffffdU; \
}
Notes: 21
ノート

## Slide 22: activate_context（タスクスタックの状態）
r4-r11 | -
r0 | (p_tcb)->p_tinib->exinf
r1 | -
r2 | -
r3 | -
r12 | -
lr | ext_tsk
pc | (p_tcb)->p_tinib->task
xPSR | EPSR_T(0x01000000)
dispatcherを共有するためのダミーフレーム
callee saved registerの復帰分
dispatcherからEXC_RETURNでタスクコンテキストを開始するためのダミーフレーム
メモリアドレス 大
メモリアドレス 小
Notes: 22
ノート

## Slide 23: exit_and_dispatch
dispatcher
TASK
(API)
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == CPU_LOCK
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
SVC
exit_and_dispatch
_exit_and_dispatch
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == CPU_LOCK
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
＊lr == EXC_RETURN
＊スクラッチレジスタ → psp
・FAULTMASK = 1
・basepri = 0
Notes: 23
ノート

## Slide 24: start_dispatch
dispatcher
sta_ker
SVC
start_dispatch
_exit_and_dispatch
・FAULTMASK = 1
・basepri = 0
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == CPU_LOCK
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == CPU_LOCK
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
＊lr == EXC_RETURN
＊スクラッチレジスタ → psp
★FAULTMASK==1だとSVCを発行できない
Notes: 24
ノート

## Slide 25: start_dispatchにおける注意点
dispatcher
sta_ker
SVC
start_dispatch
_exit_and_dispatch
SVC命令により，スクラッチレジスタがpsp上に積まれるため，ID0のタスクがすでに起動しており，start_dispatchでタスクスタックの先頭をspにセットした場合，activate_contextでスタックに積んでおいた情報が消されてしまう
よって，activate_contextでスタックに積んだ分を避けたアドレスを，spにセットしておく必要がある
ASP3では，アイドルループをタスクコンテキストで実行するために，ここでID0のタスクスタックをspレジスタにセット
Notes: 25
非タスクコンテキストのスタックでpspを初期化する案もあり
→ タスクスタックをアイドルループで使用するというポリシーがあるため，以下のシーケンスでは問題がある
・カーネル起動（ここで msp = istkpt、psp = istkpt、プロセッサのsp = pspに初期化）
・カーネル起動とともにアイドルループへ（このときプロセッサのsp = psp == istkpt）
・割込みが発生（psp上にアイドルループの戻り番地が積まれる （*(istkpt-4) = pc））
- プロセッサのspがmspに切り替わる （sp == msp == istkpt）
・ISRでタスクを起動せず、割込みからリターン
- pspからpcを復帰してアイドルループに戻る想定であるが、割込みハンドラで
istkpt-4に書込みが行われると、戻り番地が破壊され、暴走する ★

## Slide 26: idle_loop
dispatcher
_idle_loop
・sp == psp
・Threadモード
・basepri == 0
・PRIMASK/FAULTMASK == 0
if p_schedtsk == NULL:
・ダミーフレーム → psp
EXC_RETURN
・sp == msp
・Handlerモード
・basepri == 0
・PRIMASK == 0
・FAULTMASK == 1
Notes: 26

## Slide 27: ASP3でのFPU対応

## Slide 28: FPU対応における前提（1/2）
各コンテキストにおけるFPU使用の有無（FPUコンテキスト保存・復帰の要否）は，CONTROLレジスタのFPCAビットで管理する
  FPUを使用した場合，CONTROL.FPCA==1となる
  割込みが発生すると，CONTROL.FPCAはEXC_RETURNに保存され，CONTROL.FPCA自身はクリアされる
    SVC/PendSVでディスパッチャに飛べば，一律CONTROL.FPCA==0になる
  CONTROL.FPCAが0ならば，割込み発生時にFPUレジスタは保存されず，オーバヘッドの増加は避けられる
    lazy stackingを併用すれば，さらにオーバヘッドの増加は避けられる
ディスパッチ時には，CONTROL.FPCA or EXC_RETURNをチェックし，FPUを使用していればFPUレジスタを保存する
Notes: 28

## Slide 29: FPU対応における前提（2/2）
コンテキストの開始時にはCONTROL.FPCAを0初期化する
  正確にいえば，例外フレームにBasicフレームのダミー情報を積み，EXC_RETURNをBasicフレーム用の設定として，bx EXC_RETURNを発行することで，CONTROL.FPCA==0の状態でタスクを開始する
lazy stackingが遅延されている場合，FPCCR.LSPACT==1
  FPU命令を使用することでFPCCR.LSPACT==0となり，FPUレジスタのスクラッチレジスタがスタックに積まれる
以降のページではディスパッチャ設計を元にFPUコンテキストの保存・復帰方法を設計する
  FPUレジスタは，割込み発生時に自動保存される設定にしておく前提である
  FPU使用有無の切替マクロ：__TARGET_FPU_VFPUV4_D16
Notes: 29

## Slide 30: dispatch
dispatcher
dispatch
TASK(API)
PendSV
_dispatch
if (EXC_RETURN[4] == 0) {
vstmdb psp!, {s16-s31}
}
* v命令を使用することで，lazy stackingであってもs0-s15，FPSCRは保存され，FPCCR.LSPACT=0となる
・CONTROL.FPCA == 0
Notes: 30
ノート

## Slide 31: dispatch_r
dispatcher
TASK(API)
EXC_RETURN
dispatch
・FPCCR.LSPACT == 0
・CONTROL.FPCA == 0
if (EXC_RETURN[4] == 0) {
vldmia psp!, {s16-s31}
}
FPCCR.LSPACT=0のため，s0-s15，CONTROL.FPCA，FPSCRはEXC_RETURNにより復帰される
Notes: 31
ノート

## Slide 32: ret_int
_dispatch
ISR
API
EXC_RETURN
request_dispatchPendSV
ret_int
if (EXC_RETURN[4] == 0) {
vstmdb psp!, {s16-s31}
}
* v命令を使用することで，lazy stackingであってもs0-s15，FPSCRは保存され，FPCCR.LSPACT=0となる
* 現実装ではret_intで上記を実施
Notes: 32

## Slide 33: ret_int_r
dispatcher
TASK
EXC_RETURN
・割込み発生元に戻る
if (EXC_RETURN[4] == 0) {
vldmia psp!, {s16-s31}
}
FPCCR.LSPACT=0のため，s0-s15，CONTROL.FPCA，FPSCRはEXC_RETURNにより復帰される
・FPCCR.LSPACT == 0
・CONTROL.FPCA == 0
Notes: 33
ノート

## Slide 34: start_r
TASK(先頭番地)
TASK/ISR
API
activate_context
dispatcher
EXC_RETURN
・タスクの先頭番地へ
・EXC_RETURN準備
CONTROL.FPCA == 0
・ダミーフレーム（Basic） → psp
・lr = EXC_RETURN (Basic)
* 戻り先がFPU未使用状態となるようにEXC_RETURNをセット
・FPCCR.LSPACT == 0
・CONTROL.FPCA == 0
Notes: 34

## Slide 35: exit_and_dispatch
dispatcher
TASK
(API)
SVC
exit_and_dispatch
_exit_and_dispatch
・FPCCR.LSPACT == 0
* タスクコンテキストではlazy stackingが遅延されていないはずである
・CONTROL.FPCA == 0
Notes: 35
ノート

## Slide 36: start_dispatch
dispatcher
sta_ker
SVC
start_dispatch
_exit_and_dispatch
・FPCCR.LSPACT == 0
* カーネル起動時はlazy stackingが遅延されていないはずである
・CONTROL.FPCA == 0
Notes: 36
ノート

## Slide 37: idle_loop
dispatcher
_idle_loop
EXC_RETURN
CONTROL.FPCA == 0
・ダミーフレーム（Basic） → psp
・lr = EXC_RETURN (Basic)
* 戻り先がFPU未使用状態となるようにEXC_RETURNをセット
・FPCCR.LSPACT == 0
・CONTROL.FPCA == 0
Notes: 37

## Slide 38: 今後検討すべき事項
dispatch関数でunlock_cpu/lock_cpuを呼んでしまっているが，もう少しエレガントにできないか？
  unlock_cpu_dsp/lock_cpu_dspをどう活用するか？
オーバランハンドラの考慮
  オーバランタイマの停止/開始はディスパッチャ本体と割込みの出入り口だけに集約すればよい？
SVC/PendSVを他の用途で使用する場合の考慮
（本来の）start_rのパスの場合にレジスタ復帰をスキップするか？
  条件判定コードが増えるため微妙？
Notes: 38